Уважаемые Дилеры и Партнёры!

Обращаем Ваше внимание на то, что произошли изменения в подключении к домофонной системе Gira такого устройства, как видеотерминал (арт. №2600ХХ).

Выявлены случаи некорректной работы домофонной системы Gira, в которую инсталлирован один или более видеотерминалов. При поступлении сигнала вызова с дверной станции на видеотерминал может произойти обрыв связи. Во избежание этого следует использовать фильтр помех (арт. №1278 00), который подключается к видеотерминалу по нижеприведенной схеме:

При инсталляции видеотерминала необходимо учитывать следующие требования:

- для одного видеотерминала требуется один фильтр

- для двух и более видеотерминалов – два фильтра

При топологии «Шлейф» два фильтра помех подключаются шлейфом к самому удаленному видетерминалу.

При использовании 1-2 распределителей видеосигнала, фильтры помех следует инсталлировать максимально посередине системы.

Если топология сети предполагает наличие трех и более распределителей видео сигнала, то фильтр помех необходимо подключать к видеотерминалу находящемуся посредине инсталляции и к самому удаленному видеотерминалу.

Просим вас учитывать данную информацию при проектировании домофонной системы Gira и составлении спецификаций.

По всем вопросам обращайтесь в отдел технической поддержки по тел. (495) 232-05-90 или посредством сервиса Hotline на сайте www.gira.ru.